## Slide 1: 物聯網MQTT應用 -以樹莓派為例
Speaker: Malo – 楊熲煜

## Slide 2: 講者介紹
Malo – 楊熲煜
正修科技大學講師 (2021-至今)
高雄科技大學研究所 業師 (2020~2023)
勞動部在職訓練講師 (2020年~至今)
太平國小: 2023數位生活科技雙語社團
高雄Python使用者社群義工
台灣Python研討會講者 (2018~2021)

## Slide 3: 樹莓派介紹

## Slide 4: 樹莓派介紹-何謂樹莓派
信用卡片大小的小電腦
RPI3
RPI4

## Slide 5: 樹莓派介紹-何謂樹莓派
信用卡片大小的小電腦 …也許吧…
RPI400
RPI Zero
RPI Pico

## Slide 6: 樹莓派介紹-何謂樹莓派
信用卡片大小的小電腦
樹莓派基金會所開發
以低價的單板電腦硬體來 促進學校電腦科學教育
使用SD卡搭載作業系統 - Raspberry Pi OS
參考連結 (link)
參考連結2(link)

## Slide 7: 樹莓派介紹-於IoT的應用方式
2018 Python工業4.0 - 工廠監控系統(link)

## Slide 8: 樹莓派介紹-於IoT的應用方式
2021 Python 做太陽能發電監控

## Slide 9: 樹莓派介紹-於IoT的應用方式
工廠電力監控

## Slide 10: 樹莓派介紹-於IoT的應用方式
自駕車的應用: (https://duckietown.com/)
Pycon TW 2018的talk (link)

## Slide 11: 樹莓派介紹-基本操作
安裝
  下載燒錄工具(link)
  下載OS image (link)
  準備一張SD卡
  安裝 imager，並執行

## Slide 12: 樹莓派介紹-基本操作
安裝
  使用下載後的image來燒錄(image20230503)
  燒錄完後，把SD卡安裝到rpi3中並上電開機

## Slide 13: 樹莓派介紹-基本操作
安裝
  燒錄過程的畫面如下

## Slide 14: 樹莓派介紹-基本操作
使用說明
  設定wifi連線
  解析度設定
  Vnc設定
  Ssh使用
  更新套件
    sudo apt-get update

## Slide 15: 樹莓派介紹-基本操作
  設定wifi連線
    點右上角的無線連線的符號
    再點選要連的AP
    輸入密碼即可

## Slide 16: 樹莓派介紹-基本操作
  解析度設定

## Slide 17: 樹莓派介紹-基本操作
  解析度設定

## Slide 18: 樹莓派介紹-基本操作
開啟VNC連線、SSH
  遠端操作，更加方便

## Slide 19: 樹莓派介紹-基本操作
開啟VNC連線、SSH
  遠端操作，更加方便

## Slide 20: 樹莓派介紹-基本操作
VNC連線
  遠端操作，更加方便

## Slide 21: 樹莓派介紹-基本操作
  更新套件
    sudo apt-get update

## Slide 22: Python語言應用

## Slide 23: Python語言應用-環境設定
打開終端機，執行 python 確認版本
目前我們使用的image是 2023-05-03-raspios-bullseye-armhf.img.xz
Python版本為：3.9.2

## Slide 24: Python語言應用-環境設定
使用虛擬環境安裝套件
  python –m venv venv
  source venv/bin/activate
  pip install jupyter matplotlib pandas
  進一步安裝今天要使用的套件
  pip install paho-mqtt modbus-tk geocoder folium

## Slide 25: Python語言應用-環境設定
基礎語法說明
  註解
  運算
  變數
  判斷式
  迴圈

## Slide 26: Python語言應用-環境設定
Open Data快速應用
  地圖套件應用 Folium
繪圖套件
  matplotlib

## Slide 27: MQTT應用

## Slide 28: MQTT應用-何謂MQTT
一種輕量化的物聯網協定

## Slide 29: MQTT應用-MQTT工具介紹
MQTT的測試工具:
  安裝：sudo apt install mosquitto-clients
  接收訊息:
    mosquitto_sub –h broker.hivemq.com –t /malo/hello
  傳送訊息:
    mosquitto_pub –h broker.hivemq.com –t /malo/hello –m “hello world”

## Slide 30: MQTT應用-發佈訊息  控制燈
發佈MQTT訊息  控制燈:
  Topic: /malo/light1
  傳送訊息:
    mosquitto_pub –h broker.hivemq.com –t /malo/light1 –m “1”
  接收端的設備：ESP-8266

## Slide 31: MQTT應用-訂閱訊息  溫度
訂閱MQTT訊息  接收溫度資訊:
  Topic: /malo/t
  訂閱訊息:
    mosquitto_sub –h broker.hivemq.com –t /malo/farm/temp
  發送端的設備：畜牧場的溫度sensor

## Slide 32: MQTT應用-練習
請試著把以下幾個資訊訂閱接收
/malo/farm/temp
/malo/farm/humi
/malo/farm/CO2

## Slide 33: MQTT應用
使用Python程式來進行MQTT應用:「03_mqtt.ipynb」

## Slide 34: IoT物聯網資料的收集

## Slide 35: 智慧樓宇應用介紹
高雄流行音樂中心

## Slide 36: 智慧樓宇應用介紹
高雄流行音樂中心

## Slide 37: 智慧樓宇應用介紹
高雄流行音樂中心

## Slide 38: 數位電錶介紹
士林電機的數位電錶

## Slide 39: 數位電錶介紹
電錶底層通訊方式 (04_meter.ipynb)

## Slide 40: 數位電錶介紹
以MQTT來收集電錶資訊
  /malo/farm/v1 /malo/farm/a1
  /malo/farm/v2 /malo/farm/a2
  /malo/farm/v3 /malo/farm/a3
  /malo/farm/total_e
電力總盤
電錶
MQTT閘道器
訂閱者
Broker

## Slide 41: IoT物聯網設備的控制

## Slide 42: 燈控器介紹
燈控器

## Slide 43: 燈控器介紹
燈控器
Ref: https://www.icpdas.com/tw/product/LC-103H

## Slide 44: 使用通訊的方式控制燈泡
燈控器的Modbus通訊 「05_light_control.ipynb」
Ref: https://www.icpdas.com/tw/product/LC-103H

## Slide 45: 使用通訊的方式控制燈泡
使用MQTT控制燈
Ref: https://www.icpdas.com/tw/product/LC-103H

## Slide 46: NodeRED應用

## Slide 47: NodeRED應用-何謂NodeRED
參考網站：https://nodered.org/
以網頁型式，提供流程圖的圖像化的程式規畫
組合各種功能的Node(節點)，讓使用者使用很少的程式碼，就可以進行IoT整合
底層以Node.js開發

## Slide 48: NodeRED應用-何謂NodeRED
安裝程式
  bash <(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/node-red/linux-installers/master/deb/update-nodejs-and-nodered)

## Slide 49: NodeRED應用-何謂NodeRED
安裝程式

## Slide 50: NodeRED應用-何謂NodeRED
安裝程式

## Slide 51: NodeRED應用-何謂NodeRED
安裝程式

## Slide 52: NodeRED應用-何謂NodeRED
執行程式

## Slide 53: NodeRED應用-何謂NodeRED
執行程式

## Slide 54: NodeRED應用-何謂NodeRED
在電腦的chrome上輸入樹莓派的ip再加上NodeRED的 1880 port

## Slide 55: NodeRED應用-將電錶資訊視覺化